TY16DSQS-2小型清扫机产品性能特点描述

田意牌TY16DSQS-2小型清扫机是一款专用底盘整体结构扫吸式小型清扫机。该清扫机技术是欧洲最新技术，在国内生产。TY16DSQS-2小型清扫机由一台日本洋马柴油发动机输出整机作业动力，全部作业均由液压传动完成。

清扫机两扫刷布置于驾驶室前方两侧，吸口布置于驾驶室下面中间，清扫作业视野良好操作便捷。清扫机清扫作业时不会产生二次污染，清扫机安装有国家专利的扬尘过滤装置，杜绝二次扬尘。

TY16DSQS-2清扫机已获得9项国家专利：

1、一种新型多功能设计切换装置，专利号：ZL201220195007.0;

2、一种小型的多功能养护机装置外观形状专利,专利号：ZL201230424609.3;

3、一种垃圾清扫机，专利号：ZL201420140655.4;

4、一种新型垃圾清扫机，专利号：ZL201420141841.X；

5、一种具可拆卸垃圾厢检测装置的垃圾清扫机 ，专利号：ZL201420140673.2；

6、一种具双吸口吸尘机构的垃圾清扫机 ，专利号：201420141835.4；

7、一种前扫刷机构 ，专利号：ZL201420136074.3；

8、一种扫刷总成快换机构  ，专利号：ZL201420136052.7；

9、 一种吸口提升机构，专利号：ZL201420136050.8 。

TY16DSQS-2小型清扫机主要特点:

1、设计有转弯半径小，耗油量低，排放污染低；

2、设计有作业动力全部由液压传动，发动机通过弹性联轴器直接驱动串联泵组合；

3、设计有整车四轮驱动，无级变速，低速大扭矩轮边马达，行走稳定安全；

4、设计有转向系统采用液压铰接式转向，转向灵活；

5、设计有整体结构全部采用16Mn钢板冲压、焊接而成；

6、设计有驾驶室采用框架结构，视野开阔；冷暖一体空调，环境舒适；

7、设计有垃圾箱与水箱采用高密度PPE材料并且垃圾箱可整体拆卸，垃圾箱内安装有特殊设计的降尘装置杜绝出风口扬尘问题，杜绝PM2.5的形成；

8、设计有清扫系统可自由拆卸，另外为本机配套设计有割草、除雪、扬雪、推雪等附属工作装置，供用户选用，具有一机多用功能；

9、设计有清扫系统由2个扫刷组成，可任意调整清扫方位，还可根据垃圾量自由调节扫刷转速，以达到较好的清扫效果。

10、设计有电控系统集中控制，数据仪表显示，装有自动报警装置。

11、设计有制动系统采用德国进口机械制动器和静液压传动自动制动效能结合制动，保证了行车和驻车制动的安全。

12、设计有配备了CD播放机，使操作者舒心地进行清扫作业。

13、设计有独特的清扫和抽吸系统，结构更合理，效率更高。

该机型适宜于城市街道、中小道路、非机动车道、公园广场等场合使用。

发动机        ：日本洋马YANGMA

行走液压泵    ：意大利进口

扫刷液压马达  ：丹麦

液压阀        ：美国进口

制动器        ：德国进口

液压软管      ：意大利进口胶管

抽吸伸缩波纹管：意大利进口PU管

密封件        ：日本进口

液压系统过滤器：意大利进口

齿轮泵及马达  ：意大利进口

中央配电盒    ：德国进口

单位名称：上海田意环保科技有限公司

TY16DSQS-2小型清扫机主要技术参数及性能指标

1 尺寸参数

外形尺寸      : 3450×1070×2010mm(长×宽×高)

轮距前/后     : 830/820 mm

轴距          : 1350mm

前悬          : 1100(不包括扫刷820)mm

后悬          : 900mm

接近角        : 13°

离去角        : 18°

最小离地间隙  : 140mm

2 质量参数

整备质量      : 1180kg

前轴空载负荷  : 680kg

后轴空载负荷  : 900kg

最大总质量    : 1800kg

前轴满载负荷  : 980kg

后轴满载负荷  : 1200kg

3 性能参数

垃圾箱PPE复合材料: 500L

有效载荷      : 600kg

最大清扫宽度  : 2000mm

作业速度      : 0-10km/h

行驶速度      : 0-19km/h

最大抽吸密度  : 2.7g/cm3

最大抽吸粒度  : 45mm（密度为2.7g/cm3时的当量直径）

最大清扫能力  : 20000m2/h

清扫效率      : ≥96%

工作环境温度  : 0～50℃

额定乘员      : 1人

连续作业时间  : 8h

最小转弯半径  : 2000mm

最大爬坡度    : ≤25％

清水箱容量    : 150L

燃油箱容量    : 38L

作业油耗      : ≤2L/h

扫路机旁噪声  : ≤80dB(A)

4 行驶参数

驱动形式      : 4×4四轮驱动

传动方式      : 静压传动无级变速

轮胎型号      : 20*10-10

轮胎数量      : 4

轮胎气压      : 2bar

钢圈型号      : 10-8

车轮螺母扭矩　: 95Nm

5 发动机参数

品牌          : 日本洋马 YANGMA

形式          : 直列三缸、四冲程、水冷、直喷、柴油机

发动机型号    : 3TNV82A

发动机排量    : 1290cm3

额定功率/转速 : 22.8kw/3000rpm

额定扭矩/转速 : 78Nm/2200rpm

发动机工作转速: 2000(一般工况)-2600(增强工况)rpm

燃油种类      : 0#轻柴油

6 转向系统

转向形式      : 铰接车体转向

转向器形式    : 全液压转向器

转向机构形式  : 前后车架之间的转向油缸

7液压系统

液压油牌号　　: HM46抗磨液压油

: YC-N68低温抗磨液压油(-10～-25℃)

液压油清洁度  : 行走回路18/13级  作业回路19/17级

液压油箱容量  : 22L（系统总油量48L）

8 电气系统

组成         : 清扫机行走控制和清扫机作业控制双套系统电路

系统电压      : 12V

蓄电池容量    : 80AH

9 清扫系统

形式          : 两个智能化可左右上下自动调节盘形扫刷设计在机器前方

扫刷直径      : φ770mm

刷盘倾角调整  : 前倾5～8°，外倾5～8°

10 抽吸系统

吸管直径      :  φ150mm

吸咀宽度      :  530mm

可移动抽吸软管： 5000mm

单位名称：上海田意环保科技有限公司

附图：